## Технические характеристики вагона

| Модель: | 15-1210-1П |
| --- | --- |
| Номер модели: | 1585 |
| Наименование: | Цистерна для масел растительных |
| Тип вагона: | Цистерна 4-осная для перевозки растительного масла |
| Дополнительная характеристика: | Для растительного масла |
| Особенность модели: | С унив. сл. прибором, парообогр. рубашк, предохр. клапаном, пищевая |
| Учётная специализация модели: | растительное масло |
| Завод-изготовитель: | Открытое акционерное общество "Рузаевский завод химического машиностроения" (клеймо 1167) |
| Технические условия: | ТУ 3182-014-0021403-2000 |
| Код СМГС 1: | L4AN |
| Код СМГС 2: | L4BN |
| Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Тележка: | 18-100 |
| Осность вагона: | 4 |
| Ширина колеи: | 1520 мм |
| Наличие переходной площадки: | Нет |
| Тара вагона (минимальная): | 26.7 т |
| Тара вагона (максимальная): | 28.0 т |
| Грузоподъёмность: | 66.0 т |
| Объём: | 73.0 м3 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 230.5 кН |
| База вагона: | 7800 мм |
| Калибровка котла: | 72 |
| Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 02-ВМ |
| Длина по осям автосцепок: | 12020 мм |
| Год начала серийного производства: | 2014 |
| Нормативный срок службы: | 30 лет |